# Базовые технологии экранирования зданий и помещений

Совокупность уникальных свойств и характеристик магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов обеспечивает выбор необходимой стратегии экранирования зданий и помещений, а также решение задач архитектурного экранирования.

Компанией «Альфа-Пол» разработаны базовые технологии экранирования зданий и помещений на основе применения магнезиально-шунгитовых радиоэкранирующих строительных материалов.

- Отделка зданий и помещений объектов информатизации покрытиями на основе применения экранирующих магнезиально-шунгитовых смесей для пола и стен в сочетании (при необходимости) с металлической сеткой. Простота технологии позволяет быстро провести выполнение работ и не требует специальной квалификации персонала и специального оборудования. Преимуществом применения данной технологии является возможность экранирования зданий и помещений любой конфигурации без нарушения архитектурного стиля и планировки.

- Применение при строительстве и реконструкции зданий и помещений объектов информатизации монолитных стен и перегородок из экранирующих магнезиально-шунгитовых материалов. Основным применением технологии является строительство крупных объектов, при котором применяется архитектурное экранирование (создание полных строительных проектов и конструкций).

- Создание экранированных объемов зданий и помещений из готовых стеновых панелей с однослойными, и многослойными экранами из экранирующих магнезиально-шунгитовых материалов в сочетании (при необходимости) с металлической сеткой.

- Несущей конструкцией стеновых панелей является фанера. Основной типоразмер панелей (122 х 244 см) соответствует европейскому стандарту панелей для экранированных помещений. По желанию заказчика могут быть изготовлены панели требуемых размеров и формы.

- Стеновые панели изготавливаются компанией «Альфа-Пол» и проходят испытания и проверку на предприятии.

- Технологию применения стеновых панелей отличает простота заделки стыков панелей, что обеспечивает надежную электромагнитную герметичность всего экрана. Основным применением стеновых панелей является создание модульных помещений (по принципу «комната в комнате») для систем обработки информации, помещений для переговоров (выделенных и защищаемых помещений), экранированных полостей и боксов для средств обработки информации и средств обеспечения объекта информатизации.

Компания «Альфа-Пол» приступила к разработке модульных экранированных помещений из стеновых панелей с применением технологического оборудования типовых элементов экранирования экранированного помещения (двери, светопроницаемые проемы, электрические воздуховодные фильтры, фильтры для технологических вводов, помехо подавляющие фильтры и т.д.)