# Экранированные двери

Экранирование оконных и дверных проемов является наиболее трудоемким процессом при монтаже экранированного помещения АЛЬФАПОЛ-ЭКРАН, так как необходимо обеспечить плотный металлический контакт между рамами и полотнами дверей и окон в течение длительного времени. Контактные устройства, используемые при экранировании проемов, могут быть механические с регулируемыми или постоянными контактами и пневматические. В каждой из этих групп они могут быть  как ординарными, так и двойными. Кроме того контактные системы могут быть расположены в торце двери или на ее полотне. При выборе соответствующей контактной системы следует предусмотреть возможность легкого открывания и закрывания створок. С этой точки зрения расположение контактов на полотне является более рациональным, однако при этом необходимы специальные прижимные замки.

В экранированных помещениях АЛЬФАПОЛ-ЭКРАН желательно применять одностворчатые конструкции дверей, так как увеличение проема связано с трудностью получения непрерывного плотного контакта по периметру. Двери и окна изготавливаются вместе с рамой. Контакты должны быть проверены и отрегулированы.

При больших проемах из-за недостатка места часто применяются откатные двери или ворота.