# Устройство контактных систем

Общие требования к устройству всех видов контактов сводятся  к такому уплотнению контактов, при котором сопротивление токам высокой частоты, проходящим через контакт, было бы минимальным по всему периметру проемов. Различают механические устройства, двухконтактные, «ножевые» контакты регулируемые и пневматические. Почти все приведенные контактные устройства обеспечивают необходимую эффективность, но регулируемые контакты более удобны в эксплуатации, так как дают возможность увеличивать или уменьшать уплотнение с помощью регулирующего винта. Пневматическая система контактов обеспечивает хорошее уплотнение, но требует наличие сжатого воздуха. Для обеспечения эффективности экранирования 80-100 дб контактные пружины должны быть припаяны к экрану полотна проема (или к его раме, если они расположены на ней), а крепящие заклепки обязательно опаяны. Контактные пружины обычно выполняются из фосфористой бронзы толщиной 0,3 мм, нержавеющей стали той же толщины, а иногда из сетки или оплетки. Для упругости часто под контакт подкладывается пористая резина.