Фильтрация электрических сетей при электромагнитном экранировании

Экранирование является одной из основных мер ослабления и локализации электромагнитных полей в интересах повышения устойчивости функционирования РЭА. Однако эффективность экранирования в значительной степени зависит от фильтрации электрических сетей управления, сигнализации, связи и электропитания, проходящих через экран, вводимых в экран и выходящих из него. Работоспособность любого самого совершенного экрана будет существенно снижена, если не препятствовать распространению электромагнитных колебаний вне или внутрь экранируемого пространства по этим сетям. Следовательно, фильтрация электрических сетей и линий является техническим мероприятием, сопутствующим электромагнитному экранированию в подавляющем большинстве его применений, а устройства, обеспечивающие фильтрацию, должны быть неотъемлемой частью системы экранирования.