# ЗАЩИТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ПРЕДНАМЕРЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ООО «АЛЬФАПОЛ»

Ю.Д. Гончаров, Рыжов А.С., Сафронов Н.М.

Преднамеренные электромагнитные воздействия [1] являются новым фактором террористических и криминальных угроз для информационной безопасности критически важных объектов путем электромагнитного воздействия по эфиру, цепям питания и линиям связи.

Реализацией угрозы преднамеренного электромагнитного воздействия является уничтожение, искажение и блокирование информации вследствие электромагнитного нападения на основные элементы жизненно важных объектов:

автоматизированные системы управления основным и вспомогательными технологическими процессами, а также процессами обеспечения безопасности объектов;

элементы систем физической защиты объектов – систем контроля и управления доступом, систем сбора и обработки информации и т.п.;

системы передачи информации и связи объектов с органами управления.

В целях выявления, противодействия и минимизации последствий электромагнитных атак в России создается Система национальных стандартов по защите информации от преднамеренного электромагнитного воздействия (в рамках деятельности национального комитета по защите информации ТК 362).

В 2007 году в основополагающих стандартах (ГОСТ Р 50922 и ГОСТ Р 51275 [2-3]) введены понятия и определения «защиты информации от преднамеренного силового электромагнитного воздействия». С июля 2008 года вводится «ГОСТ Р 52863-2007 Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Испытания на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям. Общие требования». Дальнейшее развитие системы национальных стандартов предусматривает разработку общих положений организации работ по защите информации от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий, требований к средствам защиты и средствам обнаружения электромагнитных атак.

В настоящее время ведущими организациями страны в этой области разрабатываются средства защиты от преднамеренного электромагнитного воздействия и средства их обнаружения, создается система испытаний и сертификации.

Эффективным средством защиты от преднамеренного электромагнитного воздействия по эфиру является экранирование помещений для автоматизированных систем путем применения современных экранирующих строительных материалов.

Компанией «АЛЬФАПОЛ» разработаны и апробированы на конкретных объектах информатизации новые технологии экранирования на основе применения магнезиально-шунгитовых составов.

Литература:

- Стандарт МЭК 61000-2-13 (77С/139/CDV) «Электромагнитная совместимость (ЭМС) – часть 2-13: Электромагнитная обстановка – Излучаемые и кондуктивные электромагнитные явления большой мощности».

- ГОСТ Р 50922-2007 Защита информации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51275-2007 Защита информации. Объекты информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.