# Основные требования к формированию технического задания на создание экранированного помещения и аппаратной

- Назначение помещения, краткая характеристика объекта, в состав которого оно входит, виды и регламент работ, проводимых в экранированном помещении;

- Эффективность экранирования на заданных удалениях от внутренней или внешней стенки в диапазонах частот излучений;

- Целесообразность применения РПМ (радио поглощающих материалов) в зависимости от характера и конфигурации распределения полей внутри экрана;

- Общие и частные характеристики коммуникаций, вводимых в экран, обязательные схемы кабельных соединений, сетей электропитания, управления, сигнализации, пожаротушения и связи;

- Сведения о рабочих местах, условиях работы операторов и их жизнеобеспечения, освещения, отопления и т.д.;

- Способы размещения, эксплуатации и транспортировки аппаратуры;

- Вид помещения (стационарное, разборное, подвижное);

- Параметры допустимых механических и климатических воздействий;

- Способ расположения экранированного помещения относительно РЭС в границах территории объекта или предприятия.

Кроме этого, должны учитываться требования к технике безопасности, научной организации труда, инженерной психологии и эстетике. В техническом задании оговариваются правила и методика испытаний и приемки экранированного помещения, камеры или кабины, порядок авторского надзора при строительстве, монтаже и в ходе эксплуатации.

Помещение, аппаратная считается экранированными, если образующие их поверхности герметичны по отношению к электромагнитному полю и обеспечивают ограничение распространения электромагнитной энергии как извне во внутренние объемы пространства соответствующих замкнутых экранов, так и в обратном направлении, т. е. из экранов.

В электрически герметичном помещении должны быть экранированы стены, пол, потолок, оконные и дверные проемы, вентиляционная система, включены