Экранирование помещений

Требования по защите информации

Обеспечение защиты информации с применением экранированных помещений направлено на защиту от электромагнитных факторов, воздействующих или могущих воздействовать на защищаемую информацию (ГОСТ Р 51275):

- электромагнитные излучения и поля в радиочастотном диапазоне, функционально присущие техническим средствам объектов информатизации (ТС ОИ)

- побочные электромагнитные излучения (ПЭМИ)

- паразитное электромагнитное излучение

- наводки в цепях, вызванные ПЭМИ, емкостными и индуктивными связями

- непреднамеренные облучения ОИ электромагнитными полями техногенных источников

- электромагнитные факторы грозовых разрядов и других природных явлений

- доступ к защищаемой информации с применением технических средств радиоэлектронной разведки

- несанкционированный доступ к защищаемой информации с использованием закладных устройств

- искажение, уничтожение или блокирование информации путем преднамеренного силового электромагнитного воздействия в террористических или криминальных целях (ГОСТ Р 50922-2006)

Требования к созданию экранированных помещений в целях защиты информации формируются на основе требований стандартов по защите информации:

- ГОСТ Р 50922-2007 Защита информации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 51275-2007 Защита информации. Объекты информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ Р 51624-2000 Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие положения.

- ГОСТ Р 52863-2007 Защита информации. Автоматизированные системы в защищённом исполнении. Испытания на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям. Общие требования.

ГОСТ Р 50922-2007

Национальный стандарт Российской Федерации

Защита информации

Основные термины и определения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины, с соответствующими определениями, применяемые при проведении работ по стандартизации в области защиты информации.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуется использовать в правовой, нормативной, технической и организационно-распорядительной документации, научной, учебной и справочной литературе.

2 Термины и определения

2.1.1 Защита информации; ЗИ: Деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.

2.2.2 Техническая защита информации; ТЗИ: Защита информации, заключающаяся в обеспечении некриптографическими методами безопасности информации (данных), подлежащей (подлежащих) защите в соответствии с действующим законодательством, с применением технических, программных и программно-технических средств.

2.3.2 Защита информации от утечки: Защита информации, направленная на предотвращение неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате ее разглашения и несанкционированного доступа к ней, а также на исключение (затруднение) получения защищаемой информации [иностранными] разведками и другими заинтересованными субъектами.

П р и м е ч а н и е – Заинтересованными субъектами могут быть: государство, юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо.

2.3.3 Защита информации от несанкционированного воздействия; ЗИ от НСВ: Защита информации, направленная на предотвращение несанкционированного доступа и воздействия на защищаемую информацию с нарушением установленных прав и (или) правил на изменение информации, приводящего к разрушению, уничтожению, искажению, сбою в работе, незаконному перехвату и копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.

2.3.4 Защита информации от непреднамеренного воздействия: Защита информации, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию ошибок ее пользователя, сбоя технических и программных средств информационных систем, природных явлений или иных нецеленаправленных на изменение информации событий, приводящих к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации.

2.3.7 Защита информации от преднамеренного воздействия; ЗИ от ПДВ: Защита информации, направленная на предотвращение преднамеренного воздействия, в том числе электромагнитного воздействия, и (или) воздействия различной физической природы, осуществляемого в террористических или криминальных целях.

2.6.2 Фактор, воздействующий на защищаемую информацию: Явление, действие или процесс, результатом которого могут быть утечка, искажение, уничтожение защищаемой информации, блокирование доступа к ней.

2.6.7 Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие на информацию: Несанкционированное воздействие на информацию, осуществляемое путем применения источника электромагнитного поля для наведения (генерирования) в автоматизированных информационных системах электромагнитной энергии с уровнем, вызывающим нарушение нормального функционирования (сбой в работе) технических и программных средств этих систем.

22.7.2 Средство защиты информации: Техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенное (ый) или используемое (ый) для защиты информации.

2.8.4 Специальное исследование (объекта защиты информации): Исследование, проводимое в целях выявления технических каналов утечки защищаемой информации и оценки соответствия защиты информации (на объекте защиты) требованиям нормативных и правовых документов в области безопасности информации.

2.8.5 Специальная проверка: Проверка объекта информатизации в целях выявления и изъятия возможно внедренных закладочных устройств.

2.8.8 Экспертиза документа по защите информации: Рассмотрение документа по защите информации физическим или юридическим лицом, имеющим право на проведение работ в данной области, с целью подготовить соответствующее экспертное заключение.

П р и м е ч а н и е – Экспертиза документа по защите информации может включать в себя научно-техническую, правовую, метрологическую, патентную и терминологическую экспертизу.

2.9.2 Требование по защите информации: Установленное правило или норма, которая должна быть выполнена при организации и осуществлении защиты информации, или допустимое значение показателя эффективности защиты информации.

2.9.3 Показатель эффективности защиты информации: Мера или характеристика для оценки эффективности защиты информации.

2.9.4 Норма эффективности защиты информации: Значение показателя эффективности защиты информации, установленное нормативными и правовыми документами.

А.3 Информация, составляющая коммерческую тайну: Научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

3 Алфавитный указатель терминов

| анализ информационного риска | 2.8.9 |
| --- | --- |
| аудит информационной безопасности в организации | 2.8.6 |
| безопасность данных | 2.4.5 |
| безопасность информации | 2.4.5 |
| брешь | 2.6.4 |
| воздействие на информацию несанкционированное | 2.6.6 |
| воздействие на информацию силовое электромагнитное преднамеренное | 2.6.7 |
| замысел защиты информации | 2.4.1 |
| защита информации | 2.1.1 |
| защита информации от иностранной разведки | 2.3.8 |
| защита информации криптографическая | 2.2.3 |
| защита информации от несанкционированного воздействия | 2.3.3 |
| защита информации от непреднамеренного воздействия | 2.3.4 |
| защита информации от несанкционированного доступа | 2.3.6 |
| защита информации правовая | 2.2.1 |
| защита информации от преднамеренного воздействия | 2.3.7 |
| защита информации от разведки | 2.3.8 |
| защита информации от разглашения | 2.3.5 |
| защита информации техническая | 2.2.2 |
| защита информации от утечки | 2.3.2 |
| защита информации физическая | 2.2.4 |
| ЗИ | 2.1.1 |
| ЗИ от НСВ | 2.3.3 |
| ЗИ от НСД | 2.3.6 |
| ЗИ от ПДВ | 2.3.7 |
| информация защищаемая | 2.5.2 |
| информационная система защищаемая | 2.5.5 |
| исследование объекта защиты информации специальное | 2.8.4 |
| исследование специальное | 2.8.4 |
| источник угрозы безопасности информации | 2.6.3 |
| лицензирование в области защиты информации | 2.8.2 |
| модель угроз | 2.6.8 |
| модель угроз безопасности информации | 2.6.8 |
| мониторинг безопасности информации | 2.8.7 |
| норма эффективности защиты информации | 2.9.4 |
| носитель защищаемой информации | 2.5.3 |
| объект защиты информации | 2.5.1 |
| объект информатизации защищаемый | 2.5.4 |
| оценка информационного риска | 2.8.10 |
| оценка соответствия требованиям по защите информации | 2.8.1 |
| показатель эффективности защиты информации | 2.9.3 |
| политика безопасности | 2.4.4 |
| политика безопасности информации в организации | 2.4.4 |
| проверка информационной безопасности в организации аудиторская | 2.8.6 |
| проверка специальная | 2.8.5 |
| программа вредоносная | 2.6.5 |
| сертификация на соответствие требованиям по безопасности информации | 2.8.3 |
| система защиты информации | 2.4.3 |
| система информационная защищаемая | 2.5.5 |
| способ защиты информации | 2.3.1 |
| средство защиты информации | 2.7.2 |
| средство защиты информации криптографическое | 2.7.5 |
| средство контроля эффективности защиты информации | 2.7.3 |
| средство физической защиты информации | 2.7.4 |
| техника защиты информации | 2.7.1 |
| ТЗИ | 2.2.2 |
| требование по защите информации | 2.9.2 |
| угроза | 2.6.1 |
| угроза безопасности информации | 2.6.1 |
| уязвимость | 2.6.4 |
| уязвимость информационной системы | 2.6.4 |
| фактор, воздействующий на защищаемую информацию | 2.6.2 |
| цель защиты информации | 2.4.2 |
| экспертиза документа по защите информации | 2.8.8 |
| эффективность защиты информации | 2.9.1 |

ГОСТ Р 51275-2007

Национальный стандарт Российской Федерации

Защита информации

Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию

Общие положения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и перечень факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации, в целях обоснования угроз безопасности информации требований по защите информации на объекте информатизации.

Настоящий стандарт распространяется на объекты информатизации, создаваемые и эксплуатируемые в различных областях деятельности (обороны, экономики, науки и других областях).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50922, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Объект информатизации: Совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров.

3.3 Побочное электромагнитное излучение: Электромагнитное излучение, наблюдаемое при работе технических средств обработки информации.

3.4 Паразитное электромагнитное излучение: Электромагнитное излучение, являющееся результатом паразитной генерации в электрических цепях технических средств обработки информации.

6 Перечень объективных и субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.1 Перечень объективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.1.1 Внутренние факторы

6.1.1.2 Излучения сигналов, функционально присущие техническим средствам ( далее - ТС) (устройствам) ОИ:

б) электромагнитные излучения и поля:

1) излучения в радиодиапазоне;

2) излучения в оптическом диапазоне.

6.1.1.3 Побочные электромагнитные излучения:

а) элементов (устройств) ТС ОПИ;

б) на частотах работы высокочастотных генераторов устройств, входящих в состав ТС ОПИ:

1) модуляция побочных электромагнитных излучений информативным сигналом, сопровождающим работу ТС ОПИ;

2) модуляция побочных электромагнитных излучений акустическим сигналом, сопровождающим работу ТС ОПИ;

в) на частотах самовозбуждения усилителей, входящих в состав ТС ОПИ.

6.1.2 Внешние факторы

6.1.2.1 Явления техногенного характера:

а) непреднамеренные электромагнитные облучения ОИ;

б) радиационные облучения ОИ;

6.1.2.2 Природные явления, стихийные бедствия:

а) термические факторы (пожары и т. д.);

б) климатические факторы (наводнения и т. д.);

в) механические факторы (землетрясения и т. д.);

г) электромагнитные факторы (грозовые разряды и т. д.);

д) биологические факторы (микробы, грызуны и т. д.);

е) химические факторы (химически агрессивные среды и т.д.).

6.2 Перечень субъективных факторов, воздействующих на безопасность защищаемой информации

6.2.2 Внешние факторы

6.2.2.1 Доступ к защищаемой информации с применением технических средств:

а) разведки:

1) радиоэлектронной;

б) съема информации.

6.2.2.5 Искажение, уничтожение или блокирование информации с применением технических средств путем:

а) преднамеренного силового электромагнитного воздействия:

1) по сети электропитания на порты электропитания постоянного и переменного тока;

2) по проводным линиям связи на порты ввода-вывода сигналов и порты связи;

3) по металлоконструкциям на порты заземления и порты корпуса;

4) посредством электромагнитного быстроизменяющегося поля на порты корпуса, порты ввода-вывода сигналов и порты связи;

б) преднамеренного силового воздействия различной физической природы;

г) воздействия программными средствами в комплексе с  преднамеренным силовым электромагнитным воздействием.

ГОСТ Р 51624-2000

Государственный стандарт Российской Федерации

Защита информации

Автоматизированные системы в защищенном исполнении

Общие положения

Определения

Защищаемая информация по ГОСТ Р 50922.

Защита информации по ГОСТ Р 50922.

Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций (по ГОСТ 34.003).

Автоматизированная система в защищенном исполнении (АСЗИ) - автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и/или иных нормативных документов по защите информации.

Техническое обеспечение автоматизированной системы - совокупность технических средств, используемых при функционировании АС (по ГОСТ 34.003).

Фактор, воздействующий на защищаемую информацию по ГОСТ Р 51275.

Побочное электромагнитное излучение - электромагнитное излучение, возникающее при работе технических средств обработки информации (по ГОСТ Р 51275).

Электромагнитные наводки - токи и напряжения в токопроводящих элементах, электрические заряды или магнитные потоки, вызванные электромагнитным полем.

Контролируемая зона - пространство, в пределах которого осуществляется контроль за пребыванием и действиями лиц и/или транспортных средств.

Примечание - Границей контролируемой зоны может быть: периметр охраняемой территории предприятия (учреждения); ограждающие конструкции охраняемого здания, охраняемой части здания, выделенного помещения.

Общие положения

Создание (модернизация) и эксплуатация АСЗИ должны осуществляться с учетом требований нормативных документов по защите информации, требований настоящего стандарта, стандартов и/или технического задания на АС в части требований по защите информации.

Требования по защите информации, предъявляемые к АСЗИ, задаются в ТЗ на создание системы в соответствии с ГОСТ 34.602 в виде отдельного подраздела ТЗ на НИР (ОКР) "Требования по защите информации".

При необходимости в ТЗ на создание АСЗИ или в его составные части заказчик может включать специфические требования по защите информации, дополняющие или уточняющие требования настоящего стандарта.

В АСЗИ должна быть реализована система защиты информации, выполняющая следующие функции:

- предупреждение о появлении угроз безопасности информации;

- обнаружение, нейтрализацию и локализацию воздействия угроз безопасности информации;

- управление доступом к защищаемой информации;

- восстановление системы защиты информации и защищаемой информации после воздействия угроз;

- регистрацию событий и попыток несанкционированного доступа к защищаемой информации и несанкционированного воздействия на нее;

- обеспечение контроля функционирования средств и системы защиты информации и немедленное реагирование на их выход из строя.

В АСЗИ защите подлежат:

- информационные ресурсы;

- средства автоматизации (средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных и другие средства.

Общие требования

Общие требования к АСЗИ включают:

- функциональные требования;

- требования к эффективности;

- технические требования;

- экономические требования;

- требования к документации.

Требования по защите информации к техническому обеспечению АСЗИ включают требования как к основным техническим средствам, используемым по функциональному назначению АСЗИ, так и к вспомогательным техническим средствам, обеспечивающим функционирование основных технических средств.

Конструктивные требования, предъявляемые к техническим средствам АС, должны формироваться с учетом требований по защите информации и включаться в раздел "Конструктивные требования" ТЗ на разработку конкретного технического средства АСЗИ.

Требования по ЗИ к зданиям (помещениям) или к устройствам, в которых устанавливаются АСЗИ, включают требования к ограждающим конструкциям здания (помещения), к технологии строительства, требования к средствам коммуникаций и требования к звукоизоляции помещений.

При необходимости реконструкции и расширения помещений и сооружений объекта, на котором размещается АСЗИ, требования по защите информации предъявляют в соответствии со СНиП и другими действующими руководящими и нормативными документами.

ГОСТ Р 52863-2007

Национальный стандарт Российской Федерации

Защита информации

Автоматизированные системы в защищенном исполнении

Испытания на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям

Общие положения

Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения испытаний автоматизированных систем в защищённом исполнении (АСЗИ) на воздействие преднамеренных силовых электромагнитных воздействий (ПД ЭМВ). Применительно к АСЗИ преднамеренные силовые электромагнитные воздействия рассматриваются как фактор угрозы информации в целях ее уничтожения, искажения или блокирования (ГОСТ Р 51275).

Преднамеренные силовые электромагнитные воздействия создают опасность для АСЗИ жизненно важных электронных систем - систем связи и управления, банковских систем, систем электроснабжения и других. Объектом электромагнитного воздействия могут являться информационные системы объекта, системы физической защиты оборудования, поддерживающей инфраструктуры, вспомогательное оборудование, системы электропитания, линии связи и т. д. Наибольший ущерб при ПД ЭМВ может быть нанесен объектам, у которых АСЗИ являются ядром системы с непрерывным процессом обработки потоков информации.

Под преднамеренным силовым электромагнитным воздействием понимается воздействие с применением излучателей электромагнитного поля, генераторов напряжения и тока, путем генерирования в информационных системах электромагнитной энергии с уровнем, вызывающим нарушение нормального функционирования технических и программных средств информационных систем (ГОСТ 50922).

Преднамеренные силовые электромагнитные воздействия могут осуществляться открыто или скрытно («закамуфлированным» под действие электромагнитных помех), дистанционным (по эфиру) или контактным (по сети) способом и быть направлены на достижение сбоя, разрушение электронных систем и т.д.

Актуальность вопросов устойчивости АСЗИ при ПД ЭМВ подтверждается результатами обширных исследований в этой области. Накопленный опыт исследований и испытаний элементов объектов информатизации на устойчивость к ПД ЭМВ показывает, что для обеспечения устойчивой работы АСЗИ необходимо принятие специальных организационно-технических мер. Требования к организации и содержанию работ по защите АСЗИ от ПД ЭМВ, к средствам защиты АСЗИ от ПД ЭМВ и к средствам их обнаружения регламентируются соответствующими стандартами в данной области.

В настоящем стандарте регламентированы общие требования к АСЗИ по устойчивости к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям, установлены параметры испытательных воздействий, виды испытаний и степени жёсткости испытаний, методы и средства испытаний, определены порядок проведения испытаний и критерии оценки качества функционирования АСЗИ.

Данные о параметрах преднамеренных силовых электромагнитных воздействий получены на основе обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований, проведения компьютерного моделирования типовых путей воздействия на типовые элементы АСЗИ с применением излучателей электромагнитного поля, генераторов напряжения или тока с учетом перспектив их развития.

В стандарте определены также требования к испытаниям ограждающих конструкций и системам контроля и управления доступом (СКУД) и требования к испытаниям программного обеспечения для АСЗИ.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированные системы, подлежащие защищенному исполнению, для защиты от преднамеренных воздействий на информацию в целях ее уничтожения, искажения или блокирования при разработке, изготовлении и эксплуатации таких систем.

Настоящий стандарт устанавливает дополнительные требования и положения стандартов класса 34 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы» в части создания и применения автоматизированных систем в защищенном исполнении от воздействия преднамеренных силовых электромагнитных воздействий.

3 Определения и сокращения

Преднамеренное силовое электромагнитное воздействие на информацию: Несанкционированное воздействие на информацию, осуществляемое путем применения источника электромагнитного поля, генераторов напряжения и тока, приводящее к наводкам в АСЗИ сигналов с амплитудой, длительностью и энергией, вызывающим нарушение нормального функционирования (сбой в работе) технических и программных средств этих систем.

Искажение, уничтожение или блокирование информации с применением технических средств преднамеренного силового электромагнитного воздействия:  Искажение, уничтожение или блокирование информации путем преднамеренного силового электромагнитного воздействия (ГОСТ Р 51275):

- по сети электропитания на порты электропитания постоянного и переменного тока;

- по проводным линиям связи на порты ввода-вывода сигналов и порты связи;

- по металлоконструкциям на порты заземления и порты корпуса;

- посредством электромагнитного быстроизменяющегося поля на порты корпуса, порты ввода-вывода сигналов и порты связи.

Показатели устойчивости АСЗИ: Максимальные значения характеристик воздействующих факторов (импульсных электромагнитных полей, токов, напряжений), при которых значения определяющих устойчивость параметров АСЗИ не выходят за пределы, установленные в нормативных документах на систему конкретного типа.

Металлоконструкции зданий: Технические коммуникации (металлические трубопроводы горячей и холодной воды, отопления и т.д.), конструктивные элементы зданий (элементы металлического каркаса здания – арматура и т.д.), заземляющие устройства (контуры рабочего и защитного заземления, проводники молниеотводов), устройства экранирования коммуникаций, технических средств и т.д.

4 Требования устойчивости к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям

- Требования, устанавливаемые настоящим стандартом носят комплексный характер и применяются для АСЗИ, обрабатывающих, хранящих и передающих информацию класса ограниченного доступа. Для удовлетворения требований по устойчивости к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям АСЗИ может быть выполнена в защищенном исполнении с применением технических средств и (или) проведением организационных мероприятий.

- Требования устойчивости АСЗИ к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям относятся к техническим требованиям по защите информации по ГОСТ Р 51624, включающим:

- требования к техническому обеспечению АСЗИ (основным и вспомогательным средствам);

- требования к зданиям (помещениям) или объектам в которых устанавливаются АСЗИ;

- требования к программному обеспечению АСЗИ;

- требования к средствам защиты информации и контроля эффективности защиты информации.

- Требования к зданиям (помещениям) или объектам, в которых устанавливаются АСЗИ, включают:

- требования к экранирующим свойствам ограждающих конструкций;

- требования к системе контроля и управления доступом;

- требования к системе сбора и обработки информации;

- требования по устойчивости к взлому ограждающих конструкций;

- требования к дверным и оконным конструкциям;

- требования к замкам и запирающим конструкциям;

- требования к сейфам и хранилищам для носителей информации;

- требования к средствам защиты подходящих извне линий электроснабжения, проводных линий связи, заземления и т.п.

- Требования к программному обеспечению включают:

- требования к алгоритму принятия решения;

- требования к системе классификации;

- требования к системе команд;

- требования к алгоритму обработки событий;

- требования по сертификации программного обеспечения;

- требования к системе диагностики программного обеспечения.

- Требования устойчивости АСЗИ к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям включают:

- требования устойчивости к преднамеренным силовым воздействиям по сети электропитания;

- требования устойчивости к преднамеренным силовым воздействиям по проводным линиям связи;

- требования устойчивости к преднамеренным силовым воздействиям по металлоконструкциям;

- требования устойчивости к преднамеренным силовым воздействиям электромагнитным полем.

- Требования, предъявляемые к АСЗИ по устойчивости к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям, определяют исходя из конкретных условий эксплуатации АСЗИ на основе анализа модели воздействия и предварительных расчетно-экспериментальных оценок устойчивости АСЗИ и составных частей АСЗИ к ПД ЭМВ.

Модель воздействия на АСЗИ должна учитывать варианты применения носимых и транспортабельных источников ПД ЭМВ путем облучения АСЗИ электромагнитным полем и инжекции токов и напряжений в цепи электропитания, проводные линии связи и элементы металлоконструкций зданий и помещений.

- При формировании требований к АСЗИ учитываются значения типовых параметров преднамеренных силовых электромагнитных воздействий, установленных настоящим стандартом в разделе 6.

- К АСЗИ могут дополнительно предъявляться повышенные (открытой степени жесткости испытаний) требования устойчивости к электромагнитным воздействиям, устанавливаемые стандартами по электромагнитной совместимости (ЭМС). Повышенные требования по стандартам ЭМС устанавливаются заказчиком для АСЗИ конкретного вида.

- Соответствие характеристик АСЗИ требованиям устойчивости к преднамеренным  силовым электромагнитным воздействиям подтверждается по результатам проведения испытаний.

5 Степени жёсткости испытаний

5.1 Степени жёсткости испытаний, а также группу исполнения АСЗИ и объекта с АСЗИ по устойчивости к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям выбирают исходя из условий эксплуатации оборудования и наличия специальных требований к АСЗИ. Данные условия определяются на основе анализа требований к условиям эксплуатации оборудования, класса информации, мощности выделенной сети электропитания ТС, мощности устройств защиты от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий, степени экранирования помещений, в которых размещены ТС АСЗИ, степени защиты помещений от несанкционированного доступа, наличия систем охранной сигнализации, наличия специальных требований к АСЗИ.

Качественные признаки классификации типовых условий эксплуатации АСЗИ применительно к возможности воздействия с применением технических средств преднамеренных силовых электромагнитных воздействий приведены в приложении А.

Таблица 4 - Степень жесткости испытаний АСЗИ при ПД ЭМВ электромагнитным полем

| Класс условий эксплуатации | Степень жесткости испытаний ТС и объектов с АСЗИ |
| --- | --- |
|  | Технические средства | Системы обеспечения безопасности периметра объекта | Системы обеспечения безопасности объекта | Локальные выделенные сети и СКС | Помещения с ответственным оборудованием2) |
| Класс 5 | I | IV | III | Не применяют1) | Не применяют1) |
| Класс 4 | I | IV | III | II | II |
| Класс 3 | I | IV | III | II | I |
| Класс 2 | I | IV | III | II | I |
| Класс 1 | I | IV | III | II | I |
| Класс 0 | I | IV | III | II | I |
| Класс Х | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |
| 1) Степень жесткости испытаний может быть введена специальными требованиями к АСЗИ. 2) В зданиях с кирпичными и деревянными стенами - все помещения. В зданиях с железобетонными стенами - только помещения, примыкающие к внешним стенам здания. В зданиях с металлическими стенами – только помещения с окнами. 3) Степень жесткости испытаний устанавливается специальными требованиями. |

6 Методы испытаний

Типовые значения параметров испытательных воздействий при испытаниях технических средств и объектов с АСЗИ на устойчивость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям устанавливают в соответствии таблицей 8 в зависимости от выбранной степени жесткости испытаний и вида ПД ЭМВ.

Таблица 8 - Значения типовых параметров испытательных воздействий электромагнитным полем

| № п/п | Вид воздействия | Параметры испытательных воздействий | Степень жесткости испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | Однократные наносекундные импульсы электромагнитного поля | Длительность импульса, нс | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Напряженность импульсного электрического поля, кВ/м | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 2 | Периодические наносекундные импульсы электромагнитного поля с низкой частотой повторения | Длительность импульса, нс | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 |
|  |  | Напряженность импульсного электрического поля, кВ/м | 0,3 | 10 | 20 | 30 |
|  |  | Частота следования, кГц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Периодические наносекундные импульсы электромагнитного поля с высокой частотой повторения | Длительность импульса, нс | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 | 0,2±0,1 0,8±0,3 |
|  |  | Напряженность импульсного электрического поля, кВ/м | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | Частота следования, кГц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Испытания на устойчивость к ПД ЭМВ электромагнитным полем

Испытание АСЗИ на устойчивость к ПД ЭМВ электромагнитным полем проводятся для случаев возможного применения средств воздействия внутри и снаружи здания (сооружения), в которых расположены АСЗИ или ее составные части.

Испытание с помощью имитатора ПД ЭМВ, расположенного вне здания (сооружения). Испытание проводится путём облучения здания (сооружения) с АСЗИ электромагнитным полем, формируемым имитатором. Количество и координаты мест размещения имитатора при проведении испытаний выбираются с учётом неоднородностей защитных характеристик конструкций здания (сооружения) и иных факторов, которые могут влиять на эффективность воздействия на испытываемые АСЗИ. При каждом варианте размещения имитатора производится трехкратное облучение здания (сооружения) длительностью не менее 1мин.

Испытание с помощью имитатора ПД ЭМВ, расположенного внутри здания (сооружения). Испытание проводится путём облучения АСЗИ электромагнитным полем, формируемым имитатором. При испытаниях воспроизводятся электромагнитные поля с характеристиками, соответствующими всем возможным ситуациям облучения здания (сооружения) с помощью имитатора ПД ЭМВ ЭМИ, расположенного вне здания (сооружения).

Количество и координаты мест размещения имитатора при проведении испытаний выбираются с учётом конструктивных особенностей здания (сооружения) и испытываемой АСЗИ, размеров пятна облучения, обеспечиваемых имитатором, и иных факторов, которые могут влиять на эффективность воздействия на испытываемые АСЗИ. При каждом варианте размещения имитатора производится  трехкратное облучение АСЗИ длительностью не менее 1 мин.

В процессе испытаний обеспечивается облучение всех элементов АСЗИ, чувствительных к электромагнитному воздействию, в первую очередь аппаратуры, линий связи и электропитания.

Параметры испытательных воздействий (нормы испытаний) определяются с учётом экранирующего действия конструктивных элементов зданий (сооружений) расчётным либо расчётно-экспериментальным методом.