# ППБО-154-90

### Правила пожарной безопасности для объединений
предприятий и организаций Министерства общего машиностроения

ППБО-154-90

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕХАМ, УЧАСТКАМ И УСТАНОВКАМ ОКРАСКИ

4.3.12.   Полы  в помещениях, где производятся лакокраскоприготовительные, окрасочные и моечные работы, должны быть выполнены из несгораемых материалов, не  образующих   искр  при ударах.

4.13. СКЛАДЫ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ
4.13.1. Склады для хранения баллонов с горючими газами должны быть одноэтажными с покрытием из легко сбрасываемых конструкций и не иметь чердачных помещений. Покрытия  полов  и рампы складов должны быть выполнены из материалов, не  образующих   искр  при ударе. Разрешается хранить баллоны на открытых площадках, защищенных от воздействия осадков и солнечных лучей.

Утверждена
приказом Комитета здравоохранения
Министерства здравоохранения, образования
и спорта Республики Казахстан
от 10 мая 1999 года N 238
Инструкция о порядке хранения и обращения с лекарственными средствами, обладающими огнеопасными и взрывоопасными свойствами, в аптечных организациях и фармацевтических предприятиях

4.5. Пробки бочек допускается отвинчивать и завинчивать только инструментами из мягкого металла, не дающих при ударе искр, или деревянными молотками. При откатке бочек и загрузке их в хранилище необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ударов о бочку и образование   искр . Пролитая на  пол  жидкость должна быть немедленно убрана.
4.6. Отдельные легковоспламеняющиеся жидкости (спирт, эфир медицинский и другие) обладают свойствами  образовывать  при хранении статическое электричество,  искра  которого может вызвать воспламенение жидкости. Поэтому фасовку таких жидкостей на складе следует производить в отдельных помещениях, оборудованных средствами противопожарной защиты. При сливе и фасовке их металлические сосуды должны иметь заземление.

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. 
Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. 
5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

- Г1 (слабогорючие);

- Г2 (умеренногорючие);

- Г3 (нормальногорючие);

- Г4 (сильногорючие).

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244. 
Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются. 
5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы:

- В1 (трудновоспламеняемые);

- В2 (умеренновоспламеняемые);

- В3 (легковоспламеняемые).

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402. 
5.6 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы:

- РП1 (нераспространяющие);

- РП2 (слабораспространяющие);

- РП3 (умереннораспространяющие);

- РП4 (сильнораспространяющие).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97). 
Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется. 
5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:

- Д1 (с малой дымообразующей способностью);

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

- ДЗ (с высокой дымообразующей способностью).

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 
5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы:

- Т1 (малоопасные);

- Т2 (умеренноопасные);

- ТЗ (высокоопасные);

- Т4 (чрезвычайно опасные).

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044.

### СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

5.9 Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. 
Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности. 
5.10 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (Р);

- потери целостности (Е);

- потери теплоизолирующей способности (1).

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е). 
5.11 По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса:

- КО (непожароопасные);

- К1 (малопожароопасные);

- К2 (умереннопожароопасные);

- КЗ (пожароопасные).

Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403.