# СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения

Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89

"Общественные здания и сооружения"

(утв. постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78)

(с изменениями от 28 июня 1991 г., 30 апреля 1993 г., 26 января 1999 г., 12 февраля 2001 г., 23 июня 2003 г.)

Взамен СНиП 2.08.02-85

Срок введения в действие - 1 января 1990 г.

1. Общие требования

Этажность общественных зданий, степень огнестойкости зданий и их элементов

Пути эвакуации

Дополнительные требования к зданиям высотой 10 этажей и более Лифты

Мусороудаление и пылеуборка

Естественное освещение и инсоляция помещений

2. Требования к основным помещениям общественных зданий

3. Инженерное оборудование

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Водоснабжение и канализация

Электротехнические устройства

Газоснабжение

4. Требования доступности для маломобильных посетителей (исключен)

Приложение 1*. Обязательное. Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения

Приложение 2*. Обязательное. Определение терминов, применяемых в настоящем документе

Приложение 3*. Обязательное. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площадей, строительного объема, площади застройки и этажности зданий

Приложение 4*. Обязательное. Перечень помещений общественных зданий, размещение которых допускается в подвальных и цокольных этажах

Приложение 5. Обязательное. Требования к устройству противопожарного занавеса и дымовых люков в покрытии над сценой

Приложение 6. Рекомендуемое. Требования к параметрам зрительного

зала и киноэкрана при кинодемонстрации

Приложение 7*. Обязательное. Требования к внутреннему

противопожарному водопроводу зданий

культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов

и спортивных сооружений

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий (высотой до 16 этажей включ.) и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания. При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним, следует дополнительно руководствоваться СНиП 31-01-2003.

Размещение в общественных зданиях и сооружениях помещений иного назначения допускается при условии соблюдения экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований, соответствующих общественным зданиям.

Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения, на который распространяется данный СНиП, приведен в обязательном приложении 1*.

Определение терминов приведено в обязательном приложении 2*.

1. Общие требования

Этажность общественных зданий, степень огнестойкости зданий и

их элементов

Пути эвакуации

Дополнительные требования к зданиям высотой 10 этажей и более

Лифты

Мусороудаление и пылеуборка

Естественное освещение и инсоляция помещений

1.1*. Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади застройки и этажности зданий приведены в обязательном приложении 3*.

1.2*. Уменьшение от норм площадей, установленных для отдельных помещений или групп помещений, не должно превышать 5%; для помещений, встроенных в жилые дома, - 15%.

1.3.* При проектировании зданий, групп помещений или отдельных помещений общественного назначения, предназначенных для непосредственного обслуживания населения и доступных, в соответствии с заданием на проектирование для инвалидов и других маломобильных групп посетителей (зрителей, покупателей, учащихся и т.д.), следует руководствоваться требованиями СНиП 35-01-2001 и РДС 35-201-99.

1.4.* Высоту помещений от пола до потолка общественных зданий и жилых помещений санаториев следует принимать не менее 3 м, а жилых помещений в других общественных зданиях - в соответствии со СНиП 31-01-2003. Высоту основных помещений бань и банно-оздоровительных комплексов на 100 и более мест следует принимать не менее 3,3 м, а производственных помещений прачечной-химчистки - не менее 3,6 м.

Примечания: 1. В отдельных помещениях вспомогательного назначения и коридорах в зависимости от объемно-планировочного решения зданий и технологических требований допускается соответствующее уменьшение высоты. При этом высота должна быть не менее 1,9 м.

2. Высоту помещений в общественных зданиях общей вместимостью до 40 чел., а предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2 допускается принимать по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются.

1.5*. Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в зависимости от вида размещаемых в них инженерного оборудования и инженерных сетей, условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м.

При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м.

1.6. Сквозные проезды в зданиях следует принимать шириной (в свету) не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м.

Это требование не распространяется на сквозные проемы в зданиях и сооружениях на уровне земли или первого этажа (пешеходные проходы и другие, не предназначенные для проезда пожарных машин).

1.7. Отметка пола помещений у входа в здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м.

Допускается принимать отметку пола у входа в здание менее 0,15 м (в том числе и заглубление ниже отметки тротуара) при условии предохранения помещений от попадания осадков.

1.8. Перечень помещений общественных зданий, которые допускается располагать в цокольных и подвальных этажах, приведен в обязательном приложении 4*. Проектирование общественных сооружений, размещаемых полностью или преимущественно в подземном пространстве, производится по специальным заданиям на проектирование.

1.9. В отдельных общественных зданиях, определяемых по схеме размещения сооружений гражданской обороны, следует проектировать помещения двойного назначения в соответствии со СНиП II-11-77*.

1.10. Размещение мастерских, кладовых и других помещений, предназначенных по заданию на проектирование для хранения или переработки горючих материалов, под зрительными и актовыми залами, а также в подвальных и цокольных этажах зданий детских дошкольных учреждений, школ, спальных корпусов школ-интернатов и интернатов для школ, стационаров лечебных учреждений и спальных корпусов санаториев не допускается.

Размещение лыжехранилищ непосредственно под спальными помещениями не допускается.

1.11*. Техническое подполье, в котором проложены инженерные сети, должно иметь выходы наружу (через люки размером не менее 0,6х0,6 м или двери).

1.12. В каждом отсеке подвальных или цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м) должно быть не менее двух люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м, кроме случаев, оговоренных в СНиП II-11-77*. Площадь такого отсека должна быть не более 700 м2.

1.13. Вентиляционные камеры, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, комнатами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.

Этажность общественных зданий,

степень огнестойкости зданий и их элементов

1.14*. Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл.1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл.2*, магазинов - в табл.3.

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Степень |Наи- |Площадь, м2, этажа между противопожарными стенами в |

|огнесто-|боль-|здании |

|йкости |шее |————————————————————————————————————————————————————————|

|здания |число|одноэтаж-|2-этажном|3-5-этаж-|6-9-этажном|10-16-этажном |

| |эта- |ном | |ном | | |

| |жей | | | | | |

|————————|—————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————————|

| I | 16 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 |

| II | 16 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |

| III | 5 | 3000 | 2000 | 2000 | - | - |

|IIIa и | | | | | | |

|IIIб | 1* | 2500 | - | - | - | - |

| IV | 2 | 2000 | 1400 | - | - | - |

| IVa | 1 | 800 | - | - | - | - |

| V | 2 | 1200 | 800 | - | - | - |

| |

|———————————————————————————————— |

| * Для кинотеатров и клубов - см. табл.7; крытых спортивных|

|сооружений - п.1.42; школ - табл.6. |

| Примечания: 1. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии|

|автоматического пожаротушения площадь этажа между противопожарными|

|стенами может быть увеличена не более чем вдвое. |

| 2. Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки|

|зданий V степени огнестойкости детских дошкольных учреждений, школ,|

|школ-интернатов, лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений,|

|детских оздоровительных лагерей и клубов (кроме одноэтажных зданий|

|клубов с рублеными и брусчатыми стенами) должны быть отштукатурены или|

|покрыты огнезащитными красками или лаками. |

| 3. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий|

|с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания,|

|следует принимать как для одноэтажных зданий. |

| 4. В зданиях вокзалов вместо противопожарных стен допускается|

|устройство водяных дренчерных завес в две нити, расположенных на|

|расстоянии 0,5 м и обеспечивающих интенсивность орошения не менее 1 л/с|

|на 1 м длины завес. Время работы завес не менее 1 ч. |

| 5. В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа|

|между противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м2, если|

|в подвальных (цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и|

|другие помещения с наличием горючих материалов (кроме камер хранения|

|багажа и гардеробных персонала). При этом сообщение уборных,|

|расположенных в подвальном и цокольном этажах, с первым этажом может|

|осуществляться по открытым лестницам, а камер хранения и гардеробных -|

|по отдельным лестницам в закрытых лестничных клетках. Камеры хранения|

|(кроме оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные необходимо|

|отделять от остальных помещений подвала противопожарными перегородками|

|1-го типа и оборудовать установками автоматического пожаротушения, а|

|командно-диспетчерские пункты - противопожарными перегородками. |

| 6. В зданиях аэровокзалов площадь этажа между противопожарными|

|стенами не ограничивают при условии оборудования установками|

|автоматического пожаротушения. |

| 7. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас,|

|галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других|

|зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости|

|ниже, чем степень огнестойкости здания. |

| 8. В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов|

|(с местами для зрителей и без них), а также в залах для|

|подготовительных занятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров (в том|

|числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие общественные|

|здания) при превышении их площади по отношению к установленной в табл.1|

|противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах -|

|огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В|

|помещениях вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению к|

|установленной в табл.1 вместо противопожарных стен можно|

|предусматривать светопрозрачные противопожарные перегородки 2-го типа. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.14а*. В зданиях I, II, III степени огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций 0,75 ч с нулевым пределом распространения огня при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж, независимо от этажности здания, должен разделяться противопожарными стенами 2-го типа. Площадь этажа между этими противопожарными стенами должна составлять: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м2. При наличии на мансардном этаже установок автоматического пожаротушения эта площадь может быть увеличена не более чем в 1,2 раза.

В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с огнезащитой, обеспечивающей установленные выше пределы огнестойкости и распространения огня.

1.15*. Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости 2 ч. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа.

Таблица 2*

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Степень огнестойкости|Наибольшее число этажей|Площадь, м2, этажа между |

|здания | |противопожарными стенами |

| | |в здании |

|—————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

|I, II | 6 | 2500 |

|III | 2 | 1000 |

|IlIa, IIIб | 1 | 1000 |

|IV, IVa и V | 1 | 500 |

| |

| Примечание. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии|

|автоматического пожаротушения площадь этажа между противопожарными|

|стенами может быть увеличена не более чем вдвое. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Степень огнестойкости|Наибольшее число|Площадь, м2, этажа между |

|здания |этажей |противопожарными стенами |

| | |в здании |

| | |————————————————————————————————|

| | |одноэтаж-|2-этажные|3-5-этажные |

| | |ные | | |

|—————————————————————|————————————————|—————————|—————————|————————————|

|I, II | 5 | 3500 | 3000 | 2500 |

|III | 2 | 2000 | 1000 | - |

|IIIa, IIIб | 1 | 1000 | - | - |

|IV, IVa и V | 1 | 500 | - | - |

| |

| Примечания: 1. В одноэтажных зданиях продовольственных магазинов и|

|магазинов типа "Универсам" IIIa и IIIб степеней огнестойкости площадь|

|этажа между противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена|

|вдвое при условии отделения торгового зала от других помещений магазина|

|противопожарной стеной 2-го типа. |

| 2. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии|

|автоматического пожаротушения площадь этажа между противопожарными|

|стенами может быть увеличена не более чем вдвое. |

| 3. При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических|

|помещений на верхних этажах зданий магазинов I и II степеней|

|огнестойкости высота зданий может быть увеличена на один этаж. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.16. Аудитории, актовые и конференц-залы, залы собраний и зальные помещения спортивных сооружений необходимо размещать по этажам в соответствии с табл.4.

Таблица 4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Степень огнестойкости|Число мест в аудитории |Предельный этаж размеще- |

|здания |или зале |ния |

|—————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

|I, II | До 300 | 16 |

| | Св.300 до 600 | 5 |

| | " 600 | 3 |

|III | До 300 | 3 |

| | Св.300 до 600 | 2 |

|IIIa, IV, V | До 300 | 1 |

|IIIб | " 100 | 1 |

|IVa | " 100 | 1 |

| |

| Примечания: 1. При определении предельного этажа размещения|

|аудиторий или залов, имеющих уклон пола, отметку пола следует принимать|

|у первого ряда мест. |

| 2. Актовые залы - лекционные аудитории в зданиях школ и|

|школ-интернатов III степени огнестойкости следует размещать не выше|

|второго этажа. Перекрытие под актовым залом - лекционной аудиторией|

|должно быть противопожарным 2-го типа. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.17. Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий детских дошкольных учреждений общего типа следует принимать по табл.5.

Таблица 5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Число мест в здании |Степень огнестойкости | Этажность |

| |здания | |

|—————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

| До 50 | IV, V, IIIa | 1 |

| " 100 | IIIб | 1 |

| " 150 | III | 2 |

| " 350 | I, II | 2,3 (см. п.1.18*) |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.18*. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Их допускается проектировать в городах и других поселениях (кроме сейсмических районов), обслуживаемых военизированной пожарной охраной МЧС России при соблюдении следующих требований:

на третьем этаже можно располагать только помещения старших групп (в IА, IБ и IГ подрайонах и IV климатическом районе по согласованию с местными органами Государственного санитарного надзора), залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды; из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах должны быть запроектированы рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа из условия обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.

1.19. Здания специализированных дошкольных учреждений независимо от числа мест следует проектировать не ниже II степени огнестойкости и высотой не более двух этажей.

1.20*. При расположении в одном здании дошкольного учреждения и начальной или малокомплектной школы (или жилых помещений для персонала) помещения дошкольного учреждения должны иметь обособленные выходы наружу, а пути эвакуации из помещений другого назначения не должны проходить через помещения дошкольного учреждения.

В зданиях общей вместимостью более 50 чел. (а также до 50 чел., но с детским дошкольным учреждением более 25 мест) помещения дошкольного учреждения следует отделять от помещений школ и жилых помещений противопожарной перегородкой 1-го типа и перекрытием 3-го типа.

Перегородки и перекрытия, отделяющие жилые помещения персонала от детского дошкольного учреждения или школы, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, при пределе распространения огня для зданий V степени огнестойкости - до 40 см.

Степень огнестойкости здания следует принимать по общему числу мест в здании, а при устройстве противопожарной стены между детским дошкольным учреждением и школой - по числу мест в каждой части здания.

1.21. Пристроенные прогулочные веранды детских дошкольных учреждений более 50 мест следует проектировать той же степени огнестойкости, что и основные здания.

1.22. В качестве утеплителя стен зданий детских дошкольных учреждений следует применять неорганические материалы. При применении железобетонных стеновых панелей с полимерным (органическим) утеплителем он должен быть полностью замоноличен в конструкции панели при толщине защитного слоя бетона со всех сторон не менее 50 мм.

1.23*. Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий общеобразовательных учреждений (далее - школ и школ-интернатов) следует принимать по табл.6*.

Таблица 6*

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Число учащихся или |Степень огнестойкости | Этажность |

|мест в здании |здания | |

|—————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

| Здания школ и учебные корпуса школ-интернатов |

| | | |

| До 270 | IIIa, V | 1 |

| | IV | 2 |

| " 350 | IIIб | 2 |

| " 1600 | III | 3 |

| Не нормируется | I, II | 4 |

| |

| Спальные корпуса школ-интернатов и интернатов при школах |

| | | |

| До 80 | IV, V | 1 |

| " 140 | IIIa, IIIб | 1 |

| " 200 | III | 3 |

| " 280 | III | 1 |